## Slide 1
03 重卡环视系统
汇报人：杨凯斌
Notes: 各位领导好，我是杨凯斌，代表重卡环视系统项目组汇报工作

## Slide 2
CONTENTS
01
项目背景
02
方案介绍
03
效果展示
04
总结与展望
目 录
Notes: 接下来我将从这四个方面展开

## Slide 3
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
项目背景
盲区
盲区
可视区
盲区
盲区
盲区
盲区
Notes: 这是我们的卡车直行时的可视区和盲区示意图
其中车头部分的盲区为半盲区，只在车近处算盲区
车厢部分的盲区为全盲区
卡车的车头正前方1.2m以内、车头两侧的1.2m以内、车头右前方1.5m以内和车厢尾部及车厢周边区域都是盲区
当车辆拐弯时，盲区将更大

## Slide 4
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
项目背景——目前市面上的产品
可视区
可视区
盲区
盲区
盲区
盲区
盲区
盲区
Notes: 拐弯时卡车的车头盲区和直行时相同，但车厢周围盲区有所增加
因此为了行车安全，重卡的环视系统非常重要

## Slide 5
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
项目背景——目前市面上的产品
Notes: 目前市面上的重卡环视产品不多，比较成熟的有鹰驾的重卡环视系统
该系统采用6个摄像头，分别安装在如图所示位置
当车辆直行时，系统开启如图红色框内的4个摄像头进行拼接生成全景图
当车辆拐弯时，系统只开启如图蓝色框内的2个后视流媒体摄像头，分别观察卡车两侧情况

## Slide 6
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
项目背景——目前市面上的产品
流媒体摄像头可视区
360度拼接鸟瞰图
Notes: 蓝色区域是该系统在直行情况下的可视区域，通过固定拼接得到的全景图可以达到消除卡车盲区的效果。
灰色区域是该系统的流媒体摄像头的可视区

## Slide 7
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
项目背景——目前市面上的产品
盲区
盲区
可视区
可视区
盲区
盲区
盲区
盲区
Notes: 这是该系统在拐弯情况下的可视区域和盲区。
其中橙色区域为未安装该系统时的可视区，蓝色区为安装该系统后的可视区。
拐弯时该系统开启左右两个流媒体摄像头，扩大了可视区，但是并没有消除所有盲区，并非真正意义上的360环视。
目前市面上的重卡环视产品也没能解决重卡的盲区问题，而卡车又急需环视产品用来消除盲区，保障行车安全。

## Slide 8
CONTENTS
01
项目背景
02
方案介绍
03
效果展示
04
总结与展望
目 录
Notes: 所以我们目前需要完成的就是包括直行和拐弯情况下真正的360°环视产品

## Slide 9
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍
摄像头布局
Notes: 我们的重卡环视系统的摄像头布局如图所示，在车头和车厢共安装6个鱼眼摄像头。

## Slide 10
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍
车一侧3个摄像头位置
Notes: 其具体位置如图
车头的车标位置一个
车头的两侧车门上对应各一个
车厢中部两侧对应各一个
车厢尾部正中间一个

## Slide 11
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍
标定现场
Notes: 这是我们的标定布摆放位置，该场景用于6个鱼眼摄像头的外参标定。

## Slide 12
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——拼接流程图
原始图像
车头固定拼接
车厢固定拼接
动态拼接
环视全景图像
Notes: 我们拼接方法的整体流程如图所示
由于卡车车头的三个相机之间的相对位置关系是固定的，因此可通过三个相机之间的外参完成固定拼接
同理卡车车厢的三个相机之间也可以通过外参完成固定拼接
而卡车车头和车厢并非刚性连接，在行驶过程中其相对位置关系实时变换，无法通过固定拼接方式完成拼接，所以只能通过动态拼接完成，生成全景图像，这就是重卡环视拼接中最难的一个环节
首先进行车头的固定拼接

## Slide 13
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——拼接流程图
原始图像
车头固定拼接
车厢固定拼接
动态拼接
环视全景图像
Notes: 然后进行车厢的固定拼接

## Slide 14
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——拼接流程图
原始图像
车头固定拼接
车厢固定拼接
动态拼接
环视全景图像
Notes: 然后将车头和车厢的拼接图进行动态拼接

## Slide 15
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——拼接流程图
原始图像
车头固定拼接
车厢固定拼接
动态拼接
环视全景图像
Notes: 拐弯时候的动态拼接，最后通过生成环视全景图像

## Slide 16
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——固定拼接
原始图像
初始化
图像矫正
透视变换
图像拼接
图像融合
图像剪裁
生成mask
拼接图像
是
否
Notes: 固定拼接流程如图所示，先进行初始化，得到一个mask，该mask用于图像融合
然后通过摄像头内参进行图像矫正

## Slide 17
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——固定拼接
原始图像
初始化
图像矫正
透视变换
图像拼接
图像融合
图像剪裁
生成mask
拼接图像
是
否
Notes: 再利用透视变换得到俯视图

## Slide 18
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——固定拼接
原始图像
初始化
图像矫正
透视变换
图像拼接
图像融合
图像剪裁
生成mask
拼接图像
是
否
Notes: 然后将三幅俯视图拼接成一张拼接图，并进行融合处理

## Slide 19
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——固定拼接
原始图像
初始化
图像矫正
透视变换
图像拼接
图像融合
图像剪裁
生成mask
拼接图像
是
否
Notes: 融合后通过图像剪裁，去除黑边，就得到了我们的固定拼接图像

## Slide 20
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——动态拼接
拼接图像
特征点检测及匹配
APAP生成匹配点对
变换关系求解
网格优化
图像融合
环视图像
Notes: 动态拼接流程如图，先对两幅固定拼接的图像进行特征点的检测及匹配

## Slide 21
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——动态拼接
拼接图像
特征点检测及匹配
APAP生成匹配点对
变换关系求解
网格优化
图像融合
环视图像
Notes: 使用APAP方法计算匹配点对，再利用匹配点对求解两图的变换关系（RT）
提取两张图片的sift特征点
对两张图片的特征点进行匹配，匹配的过程引用了论文（Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints）
匹配后，仍有很多错误点，此时使用论文（Accelerated Hypothesis Generation for Multi-Structure Robust Fitting）提到的RANSAC的改进算法进行特征点对的筛选。筛选后的特征点基本能够一一对应
使用DLT算法（Multiple View Geometry p92提到），将剩下的特征点对进行透视变换矩阵的估计。
因为得到的透视变换矩阵是基于全局特征点对进行的，即一个刚性的单应性矩阵完成配准。为提高配准的精度，Apap将图像切割成无数多个小方块，对每个小方块的变换矩阵逐一估计

## Slide 22
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——动态拼接
拼接图像
特征点检测及匹配
APAP生成匹配点对
变换关系求解
网格优化
图像融合
环视图像
Notes: 计算变换关系后，进行图像拼接，然后通过网格优化可很好的保持图像的直线性

## Slide 23
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——动态拼接
拼接图像
特征点检测及匹配
APAP生成匹配点对
变换关系求解
网格优化
图像融合
环视图像
Notes: 然后进行图像的融合处理，消除拼缝

## Slide 24
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——动态拼接
拼接图像
特征点检测及匹配
APAP生成匹配点对
变换关系求解
网格优化
图像融合
环视图像
Notes: 最后剪裁生成环视图像
虽然流程看似简单，但实现起来则是一道又一道的坎
主要难点如下

## Slide 25
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点
Notes: 1.由于重卡环视中，所有相机均朝地面安装，离地距离不大，当卡车在行驶过程中，相机和地面之间的相对线速度较大，导致图像出现模糊

## Slide 26
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点
Notes: 2.由于鱼眼相机畸变大，矫正后图像边缘模糊，当出现模糊时就很难提取足够的有效特征点，而特征点选取对于动态拼接至关重要，一旦重叠区域特征点数量不足或质量不佳，容易导致拼接不准，或者拼接失败。
3.还有就是图像矫正后其上下边缘信息有较大损失。
4.而且车厢的位置占据图像的1/3
这些都将导致动态拼接的有效重叠区域大幅减小

## Slide 27
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点
Notes: 5.这是最终的有效重叠区域，此时有效重叠区只占图像信息的很小部分

## Slide 28
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点
Notes: 6.另外由于重卡本身长度达到17m左右，车头和车厢两侧相机的距离差有7m到8m，此时处于两个相机中间的物体，就算是同一物体，由于相机视角不同，其在两个相机中的成像差别也较大。

## Slide 29
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点
车头左摄像头
车头摄像头
车头右摄像头
车身左摄像头
车尾摄像头
车身右摄像头
Notes: 7.这六张图为俯视图，红色虚线框中的为车头三个摄像头拍摄的，因为车头相机位置较低，有效拼接区域较小。
由于重卡环视中存在诸多难点，因此市面上没有真正意义上的360°的重卡环视产品

## Slide 30
CONTENTS
01
项目背景
02
方案介绍
03
效果展示
04
总结与展望
目 录
Notes: 虽然说动态拼接中难点重重，但我们通过各种方法在一定程度上解决或者减小这些难点对重卡环视拼接的影响

## Slide 31
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
效果展示
Notes: 这是直线行驶时的拼接效果如图所示

## Slide 32
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
效果展示
直行拼接效果图
Notes: 最后将我们的车辆模型贴上，就成为了真正的全景图像

## Slide 33
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
效果展示
转弯拼接效果图
Notes: 转弯拼接效果如图

## Slide 34
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
效果展示
转弯拼接效果图
Notes: 转弯拼接效果如图

## Slide 35
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
效果展示
Notes: 下面我们看一段环视拼接效果的视频
这是我们重卡环视项目组完成的一个比较好的结果
这是在测试场城市道路采集的一段数据，通过我们的拼接算法得到的拼接结果
这里面包括了右拐、直行和左拐三个场景

## Slide 36
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点（正在解决）
Notes: 但目前还存在几个问题未解决
1.由于车速过快，道路上的纹理模糊，有效特征点不够，导致拼接失败
从上方的框可知，此时未保持直线性
从下方的框可知，此时拼接存在错位

## Slide 37
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点（正在解决）
Notes: 2.由于耗时较长，无法满足真正行车过程中的重卡环视需求

## Slide 38
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
方案介绍——难点（正在解决）
Notes: 3.由于相机同步不好，导致拼接出现重影伪影

## Slide 39
CONTENTS
01
项目背景
02
方案介绍
03
效果展示
04
总结与展望
目 录
Notes: 这些未解决的难点我们已做了相应的尝试，但是未得到很好的解决，后续可能需要花费较多的时间去优化并解决

## Slide 40
标题文字 · 微软雅黑 字号28 English Title
结论与展望
已完成：
已经完成重卡环视拼接的基础功能版本
经过集群测试场和城市区部分数据测试
待提高：
稳定性有待提高
速度有待提高
拼接效果有待提升
纹理匮乏场景需解决
Notes: 目前我们已经完成重卡环视拼接的基础功能版本开发
算法经过集群测试场和城市区部分数据测试
但算法的稳定性、速度及效果都需要进一步提升，纹理匮乏场景需要重点解决

## Slide 41
Thank You
王思娟，彭美华，谢林江，杨凯斌
Notes: 这是参与这项工作的小伙伴们，谢谢大家！